2. pielikums

Iepirkuma nolikumam

Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma identifikācijas Nr. Optima 1 2019/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr.p.k. | Prasības | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (lpp. Nr.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas vispārējais raksturojums |  |
| 1.1. | LED krāsu monitora ekrāns, ne mazāks kā 21,5 collas pa diagonāli, izšķirtspēja ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļi |  |
| 1.2. | monitora rotācija no centra uz abām pusēm ne mazāk kā 90 grādi |  |
| 1.3. | uz stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu neatkarīgi no kontrolpaneļa, pagriežams uz visām pusēm |  |
| 1.4. | funkciju parametru kontrole ar vismaz 13,3 collu skārienjūtīgu, ekrānu, izšķirtspēja ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļi |  |
| 1.5. | skārienjutīgā funkciju kontroles ekrāna vertikālais leņkis pielāgojams ērtākai lietošanai diapazonā ne mazāk kā 30 grādu robežās |  |
| 1.6. | skārienjutīgais funkciju kontroles ekrāns kas nodrošina režīmu vadību arī medicīnas cimdos |  |
| 1.7. | vadības panelis ar maināmu augstumu un rotācijas iespēju uz abām pusēm, ne mazāk kā +/- 45 grādi no centra |  |
| 1.8. | integrēta iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas gaidstāves režīmu ne mazāk kā 24 h, arī iekārtu pārvietojot un atslēdzot no elektrības |  |
| 1.9. | pacientu datu ievadīšana gan uz skārienjūtīga ekrāna, gan ar fizisku klaviatūru |  |
| 1.10. | ne mazāk kā 4 (četras) aktīvas zondes pieslēgšanas vietas neskaitot zīmuļveida CW zondi |  |
| 1.11. | iekārtas izmeklējuma dziļums līdz 40 cm |  |
| 1.12. | iekārtas svars nav lielāks par 85 kg |  |
| 1.13. | programmējamas pogas uz iekārtas vadība paneļa |  |
| 1.14. | maksimālā kadru frekvence ne zemāka kā frame rate: 1877 f/s |  |
| 1.15. | maksimālā kadru (cine) atmiņa ne mazāk kā 24460 kadri jeb 425 sekundes |  |
| 1.16. | integrēts gēla sildītājs ar 3 pakāpju regulējamu temperatūru |  |
| 1.17. | iekārtas tips - stacionāra, ar riteņiem, kas aprīkoti ar bremzes pedāļiem |  |
| 2. | Darba režīmi |  |
| 2.1. | 2D(B); 2D Dual(2B); 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD; M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); PWD (pulsa dopleri) |  |
| 2.2. | reālā laika “Triplex” režīms |  |
| 2.3. | iespēja optimizēt 2D attēlu (vairākus parametrus vienlaicīgi) un Doplera līkni (bāzes līniju, PRF, WF, SV, leņķi un skalu) ar 1 pogas nospiešanu |  |
| 2.4. | harmoniskā attēla signāla apstrādes programmas |  |
| 2.5. | speciāla Help programma, kas darbojas kā vadlīnijas, lai parādītu skenēšanas zondes pozīcijas grafiku, anatomijas shēmu un klīnisko attēlu, kas jāiegūst |  |
| 2.6. | izmeklējuma lauka attēlošana pa visu ekrānu (Fullscreen) |  |
| 2.7. | zoom funkcija - ne mazāk kā 10x palielinājums |  |
| 2.8. | attēla veidošana no vismaz 9 dažādiem apstarošanas leņķiem |  |
| 2.9. | izmeklējuma lauka vienlaicīga attēlošana gan uz monitora, gan uz skārienjutīgā funkciju kontroles ekrāna reālā laikā |  |
| 3. | Izmeklējumu programmatūra |  |
| 3.1. | vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma |  |
| 3.2. | dzemdniecības izmeklējuma programma |  |
| 3.3. | ginekoloģisko izmeklējumu programma |  |
| 3.4. | uroloģisko izmeklējumu programma |  |
| 3.5. | asinsvadu izmeklējumu programma |  |
| 3.6. | muskuloskeletālo izmeklējumu programma |  |
| 3.7. | elastogrāfijas programma audu elasticitātes novērtēšanai ar vizuālu audu elasticātes attēlošanu un mērījuma kvalitātes kontroles funkciju |  |
| 3.8. | programma automātiskai asinsvadu izsekošanai ar "Color Doppler". Programma atrod asinsplūsmu skenētajā attēlā un automātiski pielāgo leņķi, piesātinājumu un lauka pozīciju |  |
| 3.9. | automātiskie 2D (B) augļa parametru mērījumi (BPD (biparietal diameter), HC (head circumference), OFD (occipitofrontal diameter), FL (femur length), AC (abdominal circumference) un NT (Nuchal translucency) |  |
| 4. | Zondes |  |
| 4.1. | "Vienkristāla" Konveksa zonde diapazonā vismaz 1.2 - 5.7 MHz ar skata leņķi līdz 100 grādiem, elementu skaits vismaz 192 elementi |  |
| 4.2. | lineārā zonde diapazonā vismaz 3.0 - 13.5 MHz, elementu skaits vismaz 192 elementi |  |
| 5. | Dokumentēšana |  |
| 5.1. | digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai |  |
| 5.2. | DVD/CD rakstītājs un vismaz 4 USB porti ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora |  |
| 5.3. | cietā diska ietilpība - ne mazāk kā 1000 GB |  |
| 5.4. | iekārtai ražotājs nodrošina 36 mēnešu garantiju no pieņemšanas - nodošans akta parakstīšanas brīža |  |

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |